## Slide 1: 数字系统实验2 简易电梯控制系统的设计 （基础部分要求）

## Slide 2
一、设计要求及需求分析
1、实现2层楼的简易电梯控制系统。
2、电梯有4个按键。
1楼外只有向上按键（KEY0），2楼外只有向下按键（KEY1），电梯内还有2个按键分别为1楼按键(KEY2)和2楼按键(KEY3）。所有楼层外和电梯内的按键产生的信号作为给电梯的运行请求信号。
3、电梯有4个指示灯（LED0、 LED1 、 LED2 、 LED3）。
LED0: 按下KEY0键,若电梯不在1楼，则LED0亮。
LED1: 按下KEY1键,若电梯不在2楼，则LED1亮。
LED2: 电梯在1楼，按KEY3键, 则LED3亮，电梯到2楼后LED3灭。
LED3: 电梯在2楼，按KEY2键, 则LED2亮，电梯到1楼后LED2灭。
楼层指示
复位
运行状态
启动

## Slide 3
一、设计要求及需求分析（详细要求见验收表）
4、有2个数码管，分别显示当前运行状态及楼层。
（1）1个数码管显示当前运行状态，电梯有三个运行状态：待机、上行、下行。
待机：电梯停在1楼或2楼且无请求信号时均为待机状态。
上行状态：电梯停在1楼，有KEY1或KEY3被按下时进入上行状态。
下行状态：电梯停在2楼，有KEY0或KEY2被按下时进入 下行状态。
（2）1个数码管显示所在楼层，显示1或2；每一层楼之间的运行时间间隔为4秒。
5、有2个拨码开关。
（1）复位开关SW11。SW11向下拨动后，电梯复位回到1楼。电梯正常工作时K1拨至上方。
（2）启动开关SW0。SW0向上拨动后，按键有效，电梯正常工作。K2拨动至下方启动无效，电梯不工作，数码管上显示或“OFF”，K2再次向上拨动后，先显示“on”。
6、其它功能。（发挥功能见验收表）
复位
运行状态
楼层指示
启动

## Slide 4
二、验收相关要求
按键 | 功能 | 指示灯及引脚 | 功能
KEY0 | 一楼上行按键（电梯外） | (LED0)P9 | 按下KEY0键, 若电梯不在1楼，则LED0亮, 电梯到达1楼后，LED0指示灯灭掉.
KEY1 | 二楼下行按键（电梯外） | (LED1)R8 | 按下KEY1键, 若电梯不在2楼，则LED1亮, 电梯到达2楼后，LED1指示灯灭掉.
KEY2 | 一楼按键 （电梯内） | (LED2)R7 | 电梯在1楼，按KEY3键, 则LED3亮，电梯到2楼后LED3灭。
KEY3 | 2楼按键 （电梯内） | (LED3)T5 | 电梯在2楼，按KEY2键, 则LED2亮，电梯到1楼后LED2灭。
楼层数码管引脚 | 功能 | 运行状态数码管引脚 | 功能
G12 | 显示所在楼层1或2；每一层楼之间的运行时间间隔4秒。 | H13 | 显示电梯上行、下行、待机状态。
复位拨码引脚 | 功能 | 启动拨码引脚 | 功能
F3 | 向下拨动后，电梯复位 | T9 | 向上拨动后，按键有效
基本功能和发挥功能验收参照期末综合验收表要求！

## Slide 5
２层楼电梯运行状态机
三、参考方案

## Slide 6
４层楼电梯运行状态机
三、参考方案